Lidzbark Warmiński 04.12.2017 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-46/ZP/17

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę respiratora oraz urządzenia do mechanicznego ucisku klatki piersiowej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 1

Dotyczy Respirator transportowy – Część 1 :

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie renomowanego europejskiego producenta będący na wyposażeniu wielu ambulansów systemu w Polsce posiadający poniższe parametry:

- Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy 
EN 794-3

- Respirator pneumatyczno elektryczny – sterowanie elektroniczne pracą respiratora

- Respirator fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i usterek

- Przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 10 kg

- Autotest poprawności działania wykonywany po każdym uruchomieniu respiratora

- Tryb wentylacji kontrolowanej IPPV

- Tryb wentylacji wspomaganej SIMV

- Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający zmianę częstotliwości oddechowej przez użytkownika

- Układ pacjenta wraz z zastawką pacjenta umożliwiający wentylację pacjenta w warunkach pogotowia ratunkowego (bez zaworu antyinhalacyjnego)

- Możliwość wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym momencie cyklu wentylacji

- System elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia w przypadku chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych np. przy kaszlu pacjenta

- Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową bezpieczeństwa regulowaną płynnie w zakresie 20-60 mbar

- Wentylacja 100% -tlenem i mix tlenowy ok 60 %

- Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej

- Regulacja objętości oddechowej w zakresie 3 - 20 l/min

- Pojedynczy oddech w zakresie 75 – 4000 ml

- Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie min. 8 - 40 oddechów/ min.

- Waga respiratora ok. 1.1 kg

- Manometr manualny

- Parametry monitorowane: częstość oddechów, objętość minutowa, ciśnienie

- Alarmy bezpieczeństwa - optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym, rozładowania baterii, alarm autotestu

- Zasilanie bateryjne – czas pracy baterii przynajmniej 2 lata w warunkach pracy jako respirator transportowy

- Przerzutnik (trigger) ≥ 6 l/min

- Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami

- Temperatura pracy w zakresie od: -18°C do + 60°C

- Zastawka PEEP mocowana bezpośrednio do zaworu pacjenta (bez adaptera)

- Tolerancja elektromagnetyczna zgodna z normami EN 60601-1-2i EN 794-3: Eliminacja zakłóceń wg EN 55011; Odporność na zakłócenia radiowe wg EN 61000 – 4 – 2

- Mocowanie ścienne zgodne z PN EN 1789

- Wyposażenie respiratora: przewód pacjenta wielorazowego użytku, zastawka pacjenta, przewód zasilający do tlenu z szybkozłączem typu AGA długość 2m, zastawka PEEP

- Przenośny zestaw tlenowy w konfiguracji: torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenie torby na ramie łóżka/ noszy, reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200 atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120 l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem, butla tlenowa aluminiowa, DIN 2,7l – pusta

Wyjaśnienie:

Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie SIWZ w trybie art. 38 ust 1 ustawy PZP.

Zamawiający informuje, że nie może dokonywać oceny ofert przed ich złożeniem.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa