### Lidzbark Warmiński, 17.03.2022 r.

P.T.

### Wykonawcy

Znak sprawy: ZOZ.V.260-29/ZP/22

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia oddziału rehabilitacji ogólnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 12

W związku z nieoczekiwanym wycofaniem przez producenta rotora do kończyn górnych którego parametry zostały opisane w tabeli nr 2 zwracam się z prośbą o dopuszczenie rotora równoważnego o poniższych parametrach:

- Profesjonalny rotor do pasywnej i aktywnej terapii ruchowej kończyn górnych i dolnych z biofeedbackiem

- Urządzenie do rehabilitacji ruchem pasywnym i aktywnym

- Urządzenie do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych

- Zastosowanie w pozycji siedzącej na krześle lub wózku inwalidzkim

- Kolorowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz z funkcją dotykową, o przekątnej 7''

- Program do rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej, kardiologicznej i izokinetyka.

- Funkcja automatycznego dostosowania ilości obrotów do poziomu ćwiczenia aktywnego

- Funkcja automatycznej zmiany kierunku ćwiczenia

- Bieżąca kontrola symetrii terapii BIOFEEDBACK ( Słupki )

- Bieżąca kontrola symetrii terapii BIOFEEDBACK ( Droga )

- Funkcja wykrywania aktywności pacjenta Trening ćwiczeń koncentracji, koordynacji ruchowej i symetrii terapii BIOFEEDBACK (Bramkarz)

- Funkcja terapii przy braku jednej kończyn

- Funkcja ułatwiające postawienie stopy

- Trening ćwiczeń koordynacji ruchowej, wytrzymałości i odbudowy siły mięśniowej BIOFEEDBACK

- "BIOFEEDBACK'' pasywny dla pacjentów z paraplegią z bieżącą informacją dotyczącą napięcia mięśniowego

- Trening ćwiczeń koordynacji ruchowej, koncentracji BIOFEEDBACK (Słoneczko) Bieżący pomiar ilości obrotów

- Bieżący pomiar zużytej energii Bieżący pomiar osiąganego dystansu Bieżący pomiar czasu ćwiczenia

- Ustawienie kierunku rotacji Ustawienie czułości wykrywania spastyki Wybór programu rozluźniania spastyki

- Ustawienie prędkości ruchu biernego

- Raportowanie wyników ćwiczenia START\STOP w barwach sygnalizacyjnych (czerwony, zielony)

- Wyłącznik akustyczny

- Ustawienie czułości mikrofonu wyłącznika akustycznego Ustawienie kontrastu i podświetlenia wyświetlacza

- System automatycznego wyłączania w stanie spoczynku

- Regulacja wysokości rotora

- Regulacja położenia (pochylenia) w poziomie

- Kółka transportowe

- Całkowicie obudowany mechanizm zamachowy

- Elektroniczne koło zamachowe

- Moc silnika 240 W

- Poziom hałasu do 70 dB

- Zasilanie 220V~, 50/60 Hz

- Prosta dezynfekcja.

- Aparat wyposażony we wszystkie wymagane prawem zabezpieczenia (symbol bezp. B, transformator, Med. GV, itp.)

- Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą)

- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowany przez sprzedawcę (certyfikat i zaświadczenie)

- Wysokość w zależności od konfiguracji maks 125,5 cm

- Waga w zależności od konfiguracji maks. 45 kg

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rotor o powyższych parametrach.

Kierownik  Zamawiającego

Agnieszka Lasowa