Załącznik nr 2c

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa kardiomonitora, typ, producent | Tak/podać |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2011 | Tak/podać |  |
| 3. | Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych i Certyfikat CE lub deklaracja zgodności | Tak/ załączyć |  |
| 4. | Urządzenie stacjonarno - przenośne | Tak |  |
| 5. | Pojedynczy, kolorowy ekran LCD, min. 8,4” | Tak/podać |  |
| 6. | Mankiet pomiaru RR średni (25-35 obwód ramienia) z rurą połączeniową do mankietu | Tak |  |
| 7. | Przewód EKG, min. 3 końcówki EKG | Tak/podać |  |
| 8. | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych i dzieci z przewodem połączeniowym | Tak |  |
| 9. | Czujnik temperatury powierzchniowy | Tak |  |
| 10. | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz, wbudowany akumulator. Min. czas zasilania z akumulatora 3h | Tak/podać |  |
| 11. | Możliwość zapisu danych przez min. 72 h | Tak/podać |  |
| 12. | Alarmy wizualne i dźwiękowe, możliwość ustawiania | Tak/podać |  |
| 13. | Możliwość stosowania przy pacjentach dorosłych jak i u noworodków | Tak |  |
| 14. | Wyświetlanie min. 7 kanałów krzywej | Tak/podać |  |
| 15. | Min. parametry do monitorowania: - EKG, HR, NIBP, SpO2, RESP, TEMP, PR - arytmii oraz odcinka ST | Tak/podać |  |
| 16. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak/podać |  |
| 17. | Szkolenie personelu technicznego przy odbiorze wyrobu | Tak |  |
| 18. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak/podać adresy |  |
| 19. | Czas reakcji serwisu do 12 h | Tak/podać |  |

Do oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne, prospekty zawierające pełne dane techniczne, potwierdzające powyższe (graniczne i oceniane) informacje.  W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.