TABELA NR 1 KOZETKI LEKARSKIE, STOLIKI NARZĘDZIOWE, STOLIKI ZABIEGOWE – WYMAGANIA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Parametr wymagany	Parametr oferowany / wpisać TAK dla parametrów wymaganych*

KOZETKA LEKARSKA METALOWA (4 SZT.) / Produkt nowy
	Dwusegmentowa o stałej wysokości	TAK
	Konstrukcja metalowa	TAK
	Wysokość leżanki w przedziale od 55–75cm	TAK, podać
	Długość leżanki w przedziale od 190–200cm	TAK, podać
	Szerokość leżanki w przedziale od 60–70cm	TAK, podać
	Regulacja kąta odchylenia zagłówka od -60° do +45º	TAK, podać
	Dopuszczalne obciążenie co najmniej 150 kg	TAK, podać
	Sprężysta tapicerka obita atestowanym materiałem skóropodobnym	TAK
	Kolor tapicerki	do uzgodnienia
	Deklaracja zgodności UE/WE oferowanego produktu. Oznakowanie oferowanego produktu znakiem CE.	TAK
	Zgłoszenie oferowanego produktu do rejestru wyrobów medycznych.	TAK
	Okres gwarancji minimum 24 miesiące	TAK, podać
STOLIK ZABIEGOWY (3 SZT.) / Produkt nowy

	Wymiary: długość blatu min. 960 mm szerokość blatu min. 420 mm ± 50 mm	TAK
	Wysokość min. 900 mm ± 50 mm	TAK
	Blat w formie / wyjmowanej nierdzewnej tacy	TAK
	Cztery kółka jezdne, antystatyczne, w tym min. dwa z blokadą	TAK
	Konstrukcja z metalu pomalowanego proszkowo, kolor biały	TAK
	Wyposażony w: / -wyjmowaną nierdzewną tacę / -wyjmowane pojemniki z tworzywa sztucznego / -druciany kosz na akcesoria / -uchwyt z przykryciem na worek foliowy	TAK
	Deklaracja zgodności UE/WE oferowanego produktu. / Oznakowanie oferowanego produktu znakiem CE.	TAK
	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK
	Zgłoszenie oferowanego produktu do rejestru wyrobów medycznych.	TAK
	Okres gwarancji minimum 24 miesiące	TAK
STOLIK NARZĘDZIOWY (2 SZT.) / Produkt nowy

Wymiary: długość blatu min. 650mm szerokość blatu min. 450 mm	TAK
Wysokość regulowana ręcznie w zakresie: 800 -1200 mm ± 50 mm	TAK
Blat z brzegami wywiniętymi do góry lub z pogłębieniem	TAK
Cztery kółka jezdne, antystatyczne, w tym min. dwa z blokadą	TAK
Konstrukcja z metalu pomalowanego proszkowo, kolor biały	TAK
Deklaracja zgodności UE/WE oferowanego produktu. / Oznakowanie oferowanego produktu znakiem CE.	TAK
Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK
Zgłoszenie oferowanego produktu do rejestru wyrobów medycznych.	TAK
Okres gwarancji minimum 24 miesiące	TAK

*) W przypadku gdy Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania przez Wykonawców innych parametrów niż wymagane w niniejszym dokumencie – Wykonawca jest zobowiązany w kolumnie „Parametry oferowane” zaznaczyć, że oferuje parametr dopuszczony przez Zamawiającego
i opisać oferowany parametr.

Informacja dla Wykonawcy:
Wypełniona Tabela nr 1 pn. „KOZETKI LEKARSKIE, STOLIKI NARZĘDZIOWE, STOLIKI ZABIEGOWE– WYMAGANIA” jest częścią oferty i powinna być podpisana zgodnie z zasadami określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym Rozdział 7 pkt.1.

ZOZ.V.260-51/ZP/23